## Slide 1
N A V R H O V Á N Í S T Ř E Š N Í S K L A D B Y
P R O P L E C H O V É K R Y T I N Y ,
A K U S T I K A S T Ř E Š N Í C H S K L A D E B
Petr Kulhavý, Lindab Sales CZ s.r.o.

## Slide 2
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Jaké požadavky musí střešní skladba splňovat?
funkčnost
  odvod srážkové vody od půdorysu stavby (krytina)
  ochrana vrstev pod krytinou (krytina)
  odvod kondenzátu a zabudované vlhkosti (odvětrávaná mezera, pojistná hydroizolace)
  ochrana tepelného izolantu (pojistná hydroizolace, parotěs)
  zajištění správné funkce všech komponentů / vrstev střešní skladby
akustický komfort
  omezení hlučnosti a vibrací (podklad, druh tepelného izolantu, druh krytiny)
tepelně izolační požadavky (není ovlivněno zvolenou krytinou)

## Slide 3
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
K jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit?
neobydlené, nevytápěné, nezateplené podkroví (studená půda)
  doporučeno provést standardní provětranou skladbu
  nutnost provětrání studené půdy (obvykle přerušením a výměnou folie v hřebeni)
  lze i neprovětrávaná skladba, je však na místě vzít v potaz ochranu konstrukcí pod střešní skladbou a zajištění odvětrání podstřešního prostoru

## Slide 4
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
K jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit?
neobydlené, nevytápěné, nezateplené podkroví (studená půda)

## Slide 5
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
K jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit?
obytné, zateplené, vytápěné podkroví…
  vždy provětrané
  vždy s pojistnou hydroizolací
  skladby a systémové prvky dle zvolených materiálů

## Slide 6
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
K jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit?
obytné, zateplené, vytápěné podkroví…

## Slide 7
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Důležité vstupy při návrhu střešní skladby
umístění stavby
  umístění stavby s ohledem na působení klimatických vlivů
zamýšlené využití podstřešního prostoru
  obytné / neobytné / otevřené prostory
parametry střešních rovin
  výška, tvary a sklony střešních rovin
druh a profilace střešní krytiny
  výška, tvary a sklony střešních rovin
druh a umístění tepelného izolantu
  vata / pir, mezi krokvemi, pod krokvemi, nad krokvemi

## Slide 8
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Druhy plechových střešních krytin
profilované
  imitace střešních tašek, trapézové profily

## Slide 9
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Druhy plechových střešních krytin
neprofilované
  falcované krytiny, imitace falcované krytiny SRP Click

## Slide 10
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Druhy tepelného izolantu (nejběžnější)
minerální vata (obvykle mezikrokevní + podkrokevní)
PIR desky (nadkrokevní izolace)

## Slide 11
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Ostatní parametry a prvky střešní skladby
provětrávaná mezera
  prostor mezi PHV a podkladem pro krytinu / krytinou vymezený kontralatí
  dimenzace dle ČSN 73 1901 (navrhování střech)

## Slide 12
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Ostatní parametry a prvky střešní skladby
pojistná hydroizolační vrstva (PHV)
  „difuzka“ – jednostranně difuzně otevřená folie
  ochrana tepelného izolantu proti případnému kondenzátu (u skládaných krytin i funkce odvodu vody)
  potřeba dodržet pravidla správné instalace dle ČSN 73 1901 (podklad, přesahy, napojení, kotvení…)

## Slide 13
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Ostatní parametry a prvky střešní skladby
podklad pod střešní krytinu (nejběžnější)
  latě 60 x 40 mm (profilované střešní krytiny)
  celoplošný záklop z prken min. tl. 24 mm (neprofilované střešní krytiny), kotvení…)

## Slide 14
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
DŘEVO vs. OSB desky
prkenné bednění
  váže / uvolňuje vlhkost
  možnost i složitých (např. rádiusových) střech
  všeobecně dostupný materiál
OSB desky
  neabsorbují vodu (zamezení odvodu kondenzátu)
  menší údržnost kotvení (odolnost proti vytržení)
  bobtnající hrany

## Slide 15
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Ostatní parametry a prvky střešní skladby
… ještě něco mezi podklad a krytinu?
strukturovanou rohož?
asfaltovou lepenku?
nic?
difuzní kontaktní fólii?

## Slide 16
SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OBECNĚ
Ostatní parametry a prvky střešní skladby
… ještě něco mezi podklad a krytinu?
strukturovanou rohož?
asfaltovou lepenku?
NIC !!!
difuzní kontaktní fólii?

## Slide 17
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
Jsou plechové krytiny hlučné?
původ hluku
  zvuk = vibrace
možnost vzniku vibrací / hluku
  působení okolního prostředí vítr (sání / podfukování), déšť, kroupy
faktory ovlivňující šíření vibrací / hluku v konstrukci
  typ krytiny (profilované / neprofilované)
  podklad (celoplošný záklop / záklop s mezerami / laťování)
  kotvení (vznik vibrací je odvislý od velikosti nepřipevněné plochy)
  druh tepelného izolantu (minerální vlna / PIR)
  umístění izolantu ve skladbě (mezikrokevní / nadkrokevní)

## Slide 18
Vlastnosti a chování plechových střešních krytin
profilované krytiny (taškovka / trapéz)
  profilace zajišťuje celkové zpevnění / tuhost = omezení vibrací
  dodržení správného kotvení = omezení vibrací
  obvykle v klasické skladbě s mezikrokevní minerální izolací
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY

## Slide 19
Vlastnosti a chování plechových střešních krytin
neprofilované krytiny – falcované – Seamline PROFIFALC
  na celoplošný záklop (dostatečné podepření volných ploch krytiny)
  měkčí ocelové jádro (hlubokotažná ocel) lépe přilne k podkladu
  tuhost celého pláště zajištěna vzhledem k technologii instalace
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
Notes: New product groups – nu e locul in PMS Maps ci mai degraba in Disc2 din Workshop pe directiile actuale ale pietei (sau trenduri) [ex x tranduri pe care aici y idei/actiuni de executat]

## Slide 20
Vlastnosti a chování plechových střešních krytin
neprofilované střešní krytiny - imitace falcovky - SRP Click
  doporučen celoplošný záklop (dostatečné podepření volných ploch krytiny)
  distanční páska PD4 (povinné systémové řešení)
  doplňkový systémový prvek SoundControl
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY

## Slide 21
Vlastnosti a chování tepelného izolantu ve střešní skladbě
minerální vata
  struktura vaty dobře absorbuje hluk
  umístění izolantu v rámci skladby omezuje možnost šíření hluku a vibrací
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY

## Slide 22
Vlastnosti a chování tepelného izolantu ve střešní skladbě
PIR desky
  struktura desek takřka neabsorbuje hluk
  umístění izolantu v rámci skladby zvyšuje možnost šíření hluku a vibrací (rezonátor)
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY

## Slide 23
Systémový prvek pro eliminaci hlučnosti krytiny SRP Click
SoundControl
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY

## Slide 24
SoundControl – případy použití
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
v případě umístění stavby v místě s vyšším zatížením větrem
v případě montáže na laťování / záklop s mezerami
v případě použití nadkrokevní izolace
pro obytné podstřešní prostory (doporučeno)

## Slide 25
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
Příklady skladeb s požadavkem využití systémového prvku SoundControl
krytina SRP Click + SoundControl
distanční páska PD4
husté laťování (60 x 40 mm s odskokem max 190 mm) / neceloplošný prkenný záklop (min. tl. 24 mm, min. kotevní plocha min. 50 mm, max. odskok prken 50 mm)
kontralať (provětrávaná mezera)
pojistná hydroizolace (difuzní folie)
mezikrokevní izolace (vata)
parotěsná folie

## Slide 26
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
Příklady skladeb s požadavkem využití systémového prvku SoundControl
krytina SRP Click + SoundControl
distanční páska PD4
ceoplošný záklop prkenný min. tl. 24 mm
kontralať (provětrávaná mezera)
pojistná hydroizolace (difuzní folie)
nadkrokevní izolace (např. PIR)
parotěsná folie

## Slide 27
Příklad z praxe
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
návrh v projektu (skutečná realizace)
  krytina SRP Click
  laťování po cca 250 mm
  provětrávaná mezera / kontralať výšky 80 mm
  pojistná hydroizolační vrstva (folie)
  tepelná izpolace z desek PIR - desky PIR jsou prošroubovány skrz kontralať až do krokví - rezonátor
  parotěs
  pohledový záklop
  pohledové krokve
neprofilovaná krytina není celoplošně podepřena – riziko vibrací
řešení pro otevřené prostory až do střechy – předpoklad požadavku na akustický komfort

## Slide 28
Příklad z praxe
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
návrh v projektu (skutečná realizace)
  krytina SRP Click
  laťování po cca 250 mm
  provětrávaná mezera / kontralať výšky 80 mm
  pojistná hydroizolační vrstva (folie)
  tepelná izpolace z desek PIR - desky PIR jsou prošroubovány skrz kontralať až do krokví - rezonátor
  parotěs
  pohledový záklop
  pohledové krokve
neprofilovaná krytina není celoplošně podepřena – riziko vibrací
řešení pro otevřené prostory až do střechy – předpoklad požadavku na akustický komfort
VZNIK VIBRACÍ = HLUK

## Slide 29
Příklad z praxe
AKUSTIKA STŘEŠNÍ SKLADBY
řešení (oprava)
  krytina SRP Click s aplikovaným systémovým prvkem SoundControl – eliminace vibrací materiálu
  laťování po cca 250 mm celoplošný záklop z prken – celoplošné podepření eliminuje vibrace
  provětrávaná mezera / kontralať výšky 80 mm
  pojistná hydroizolační vrstva (folie)
  tepelná izolace z desek PIR
  parotěs
  pohledový záklop
  pohledové krokve

## Slide 30
SOUHR DŮLEŽITÝCH BODŮ
PROJEKT / NÁVRH / REALIZACE
je potřeba chápat střešní souvrství jako jeden funkční celek
jednotlivé materiály / vrstvy se vzájemně ovlivňují a kooperují na celkové funkci
je potřeba brát v potaz všechny souvislosti stavby (umístění, využití, vnitřní uspořádání)
je nutno dbát pokynů a doporučení výrobců jednotlivých materiálů a používat příslušné systémové prvky

## Slide 31
Lindab SolarRoof
Moderní střecha Lindab s integrovanými solárními panely

## Slide 32
Lindab SolarRoof
Moderní střecha Lindab s integrovanými solárními panely
Solární články typu CIGS mají schopnost reagovat na červenou složku světla, která převládá při zatažené obloze nebo mlze. To představuje velkou výhodu v oblastech s počasím typickým pro střední Evropu. CIGS technologie je účinnější při malém osvitu a proto množství vyrobené el. energie je větší než u křemíkových modulů.
délka panelu 3100 mm, šířka 410 mm, tloušťka 2 mm
výkon 120 Wp
prodejní cena 4.427,- Kč/ks
prodloužená záruka 10 let panel; 25 let na účinnost panelu

## Slide 33
D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T 
Petr Kulhavý, Lindab Sales CZ s.r.o.